Карта заказа  
терминала  дифференциальной защиты нулевой последовательности БЭ2502А1701

Место установки терминала  ___________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_______________________, шт.

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком ( в таблице 1 требуемое типоисполнение терминала.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А (указывается в таблице 2) | Номинальное напряжение оперативного питания, В | Аналоговых каналов тока/ напряжения | Дискретных входов/ выходных реле |
|  |  | Постоянного тока | Переменного тока |  |  |
| ( БЭ2502А1701-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5* | 110 | - | 6/ 2 | 24/ 19 |
| ( БЭ2502А1701-61Е2 УХЛ3.1 |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А1701-61Е4 УХЛ3.1 |  | - | 220 |  |  |
| * - выбирается программным способом; |

# Отметьте знаком ( в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А1701 | ( 1 |
|  | ( 5 |

# 2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение), ( по заказу до минус 40 °С.

3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком ( в таблице 3 требуемые параметры серии стандартов МЭК 61850

# Таблица 3

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- |
| ( | Нет | нет | 1 шт. |
| ( | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
| ( | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |

4 Вариант установки

Отметьте знаком ( в таблице 4 требуемые параметры

Таблица 4

| ( | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ( | Поворотная рама |

5 Дополнительные требования: _________________________________________________________

# 6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, пом. 541

7 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.